## Slide 1
ESP-RC-CAR
Schulprojekt 4BHELS
Selbst entwickeltes Drift-Car — ESP32-S3 · BLDC Motor · Flutter App
Teil 1: Hardware & App
Teil 2: ESP Firmware & Mechanik
je ~7 Minuten

## Slide 2
TEIL 1 — HARDWARE & APP
Systemarchitektur
Wie alles zusammenhängt
Flutter App
Android / iOS / Windows
Touch-Joystick UI
UDP Discovery
WebSocket Client
WebSocket
ws://[IP]:81
UDP :49352
ESP32-S3 Firmware
FreeRTOS — 4 Tasks
WebSocket Server
BLDC Motor Control
OTA Updates
DRV8323S
Gate Driver
Mini1410
BLDC Motor
2S LiPo
Batterie
Servo
Lenkung

## Slide 3
TEIL 1 — HARDWARE
Hardware-Komponenten
Kernkomponenten des ESP-RC-Cars
ESP32-S3
16MB Flash · OPI-PSRAM · 240 MHz
Dual-Core Xtensa LX7
USB-Serial Upload
Wi-Fi 802.11 b/g/n
DRV8323SRTAR
Texas Instruments Gate Driver
3-Phasen Halbbrücke
SPI-Konfiguration (1 MHz)
nFAULT Schutz
Mini1410 BLDC
2500 kV Brushless Motor
6-Step Trapez-
Kommutierung
20 kHz PWM
2S LiPo
Hauptenergiequelle
7.4V Nennspannung
ADC Batterie-Monitor
BMS + Lader-IC
PCB: Altium Designer · Custom 2-Lagen Layout · Buck Converter (12V→5V) · BMS + Balancing

## Slide 4
TEIL 1 — HARDWARE
ESP32-S3 — Pinbelegung
GPIO-Mapping: Motor · DRV8323 · Servo · ADC
ESP32-S3
WROOM-2
16 MB Flash
OPI-PSRAM
240 MHz
Dual-Core LX7
Wi-Fi 802.11 b/g/n
GPIO 5
DRV MISO
GPIO 6
DRV MOSI
GPIO 7
DRV SCLK
GPIO 15
DRV CS
GPIO 16
DRV EN
GPIO 39
DRV nFAULT
GPIO 1
ADC VBATT
GPIO 47
CHARGE_RST
INH_A (PWM)
GPIO 18
INL_A
GPIO 8
INH_B (PWM)
GPIO 3
INL_B
GPIO 9
INH_C (PWM)
GPIO 10
INL_C
GPIO 11
DRV8323 SPI
Motor PWM
Fault
ADC

## Slide 5
TEIL 1 — HARDWARE
PCB — Custom Board
Altium Designer · 2 Lagen · Alle ICs im Überblick
Subsysteme
USB-C PD → 12V Input
BMS + Balancing (2S LiPo)
Buck Converter 12V → 5V
ESP32-S3 MCU (3.3V)
DRV8323S Gate Driver
BLDC 3-Phasen Halbbrücke
Servo PWM (GPIO4)
ICs auf dem Board
ESP32-S3-WROOM
Module
MCU · WiFi · BLE
DRV8323SRTAR
VQFN-40
3Ph Gate Driver · SPI
Buck Converter IC
SOT-23
12V → 5V Schaltregler
BMS IC
SSOP
2S Überwachung + Balancing
Charging IC
DFN
12V → 2S LiPo CC/CV
N-Channel MOSFETs
DPAK ×6
Halbbrücken-Schalter 3Ph

## Slide 6
TEIL 1 — HARDWARE
DRV8323SRTAR — Gate Driver IC
Texas Instruments · 3-Phasen Halbbrücke · SPI
Technische Daten
Gehäuse
VQFN-40
Spannung
6–60 V
Gate-Strom
bis 1 A peak
Interface
SPI 1 MHz (Mode 1)
PWM-Modus
6x (ind. INH/INL)
Schutz
OCP · VDS · Temp
CSA Gain
10× (LS-Shunt)
nFAULT Pin
GPIO 39 (aktiv LOW)
5 Konfigurations-Register
0x02
DRV_CTRL
6x PWM Mode
0x03
GATE_DRV_HS
Full Gate Current HS
0x04
GATE_DRV_LS
CBC OCP on LS
0x05
OCP_CTRL
VDS 0.06V, Latch
0x06
CSA_CTRL
10× Gain, 3Ph sensed
SPI Frame: [R/W | Addr 3bit | Data 11bit] — 16-bit, CS Hardware, Mode 1

## Slide 7
TEIL 1 — APP
Flutter App — Architektur
Cross-Platform Controller in Dart
Android
iOS
Windows
Web
Provider State Management
ConnectionService
WebSocket + UDP Discovery
ControllerService
Gamepad / Touch-Joystick
UpdateService
GitHub-Release Self-Update (Android)
UI Features
◉ Dual Touch-Joystick (Landscape)
◉ Dark Theme — reines Schwarz
◉ Developer Panel (URL, Debug)
◉ Batterie-Anzeige Live
◉ Xbox/PS Gamepad (Windows)
◉ Automatischer Reconnect

## Slide 8
TEIL 1 — APP
Kommunikationsprotokoll
App ↔ ESP32 — Datenfluss
1. UDP Auto-Discovery
App broadcast → "ESP_RC_DISCOVER" (Port 49352)
ESP32 antwortet → "ESP_RC_HERE 192.168.x.x"
2. WebSocket Steuerung
App → ESP32 (50 Hz)
{"throttle": 500, "steer": -200, "flags": 0}
ESP32 → App
{"batt": 85}

## Slide 9
TEIL 1 — APP & FIRMWARE
Over-The-Air Updates
App & Firmware updaten sich selbst
Firmware OTA (FOTA)
1. bg_task prüft GitHub Releases (alle 5 min)
2. esp_https_ota lädt .bin von GitHub
3. Neues Partition-Slot beschreiben
4. Neustart + OTA Rollback bei Fehler
5. Passwort-geschützter OTA-Upload
App Self-Update (Android)
1. GitHub Releases API — /releases/latest
2. Versionsvergleich (package_info_plus)
3. APK-Download mit Fortschrittsanzeige
4. Android-Installer öffnen (open_filex)
5. CI-signierte Releases (GitHub Secrets)
Beide OTA-Systeme laufen unabhängig voneinander über GitHub Releases.

## Slide 10
TEIL 2
ESP Firmware
& Mechanik
FreeRTOS · 6-Step BLDC · WiFi/WebSocket · 3D-Druck Chassis
ESP-IDF 6.0 · PlatformIO · FreeRTOS 1000 Hz

## Slide 11
TEIL 2 — FIRMWARE
FreeRTOS Task-Architektur
4 Tasks — klar getrennte Verantwortlichkeiten
motor_task
Prio 10 · 4 KB
▸ 6-Step BLDC Kommutierung
▸ DRV8323S SPI Init + Fault
▸ LEDC 20 kHz PWM
comms_task
Prio 7 · 8 KB
▸ WiFi esp_wifi
▸ WebSocket Port 81
▸ UDP Discovery :49352
system_task
Prio 5 · 6 KB
▸ ADC Batterie Monitor
▸ NVS Settings
▸ Servo LEDC GPIO4
bg_task
Prio 2 · 6 KB
▸ FOTA esp_https_ota
▸ Serial Console
▸ Crash Recovery Check
comms_task → xQueueOverwrite(cmd_queue) → motor_task · system_task → xQueueOverwrite(batt_queue) → comms_task

## Slide 12
TEIL 2 — MOTOR
6-Step Trapez-Kommutierung
Mini1410 2500kv BLDC Motor — 20 kHz LEDC PWM
Kommutierungstabelle
INH_A
INL_A
INH_B
INL_B
INH_C
INL_C
Richtung
Step 0
PWM
LOW
LOW
PWM
—
—
A+ B−
Step 1
PWM
LOW
—
—
LOW
PWM
A+ C−
Step 2
—
—
PWM
LOW
LOW
PWM
B+ C−
Step 3
LOW
PWM
PWM
LOW
—
—
B+ A−
Step 4
LOW
PWM
—
—
PWM
LOW
C+ A−
Step 5
—
—
LOW
PWM
PWM
LOW
C+ B−
DRV8323S SPI
SPI 1 MHz · 5 Register Init
CTRL · HS/LS · OCP · CSA
nFAULT GPIO39 → Interrupt
Fault Handling
nFAULT → all_phases_off()
MOTOR_FAULT_BIT setzen
500ms warten + clear
SAFE_MODE → vTaskSuspend()
ESP-IDF LEDC · Timer_0 · 10-bit Auflösung (0..1023) · Frequenz 20 kHz · 6 Kanäle CH0–CH5

## Slide 13
TEIL 2 — FIRMWARE
Netzwerk & Kommunikation
WiFi · WebSocket · UDP Discovery
WiFi Verbindung
▸ esp_wifi_init + esp_netif
▸ SSID/Passwort in NVS
▸ 30s Timeout → AP Fallback
▸ ws://192.168.4.1:81
▸ Event-gesteuert (WIFI_CONNECTED_BIT)
WebSocket Server
▸ esp_http_server Port 81
▸ JSON: throttle / steer / flags
▸ Empfang: batt %
▸ Wertebereich: -1000..+1000
▸ Automatischer Reconnect
UDP Discovery
▸ Port 49352 (lwip sockets)
▸ Broadcast: "ESP_RC_DISCOVER"
▸ Antwort: "ESP_RC_HERE [IP]"
▸ Sub-Task udp_discovery (Prio 4)
▸ Keine manuelle IP nötig
NVS Settings: namespace "wifi" → ssid0 / pass0 · OTA Interval 5 min · Crash Counter · DeviceSettings struct

## Slide 14
TEIL 2 — MECHANIK
Chassis & Mechanik
3D-Druck + Servolenkung
3D-Druck Chassis
Hauptkörper:
Chassi V8.stl
Verbinder:
verbindung v1.stl
Software:
Blender
Material:
PLA
Iterationen:
8 Versionen (V1 → V8)
Servo: GPIO4 · 50 Hz LEDC · 1000–2000 µs · IIR-Filter
[FOTO / RENDER]
Chassi V8
Chassi V8.stl
[FOTO / RENDER]
verbindung v1

## Slide 15
TEIL 2 — RETROSPEKTIVE
Herausforderungen & Lösungen
Was wir gelernt haben
OPI-PSRAM Boot-Absturz
CONFIG_SPIRAM_MODE_OCT=y in sdkconfig, QUAD-Modus verursachte Absturz mit ID 0x00ffffff
Arduino → ESP-IDF Migration
Vollständige Neuentwicklung aller Module in C mit ESP-IDF 6.0 APIs, cJSON als Managed Component
PCB Hardware-Bugs
5 Layout-Fehler identifiziert und dokumentiert (Widerstände, Pins, Spannungsteiler)
BLDC Kommutierung ohne Sensor
6-Step Trapez sensorlos, feste Schrittfrequenz mit 10ms Delay, kein Back-EMF nötig
App Cross-Platform Gamepad
Native C++ Plugin (gamepad_channel.cpp) für Windows Xbox/PS Controller Support
Self-Update Signatur-Konflikt
CI-Signing via GitHub Secrets, alle Releases mit identischem Key signiert

## Slide 16
Zusammenfassung
ESP-RC-Car
Hardware
ESP32-S3
DRV8323S
2S LiPo PCB
App
Flutter
Android/iOS/Win
WebSocket
Firmware
FreeRTOS
ESP-IDF 6.0
6-Step BLDC
Mechanik
Chassi V8
Servo GPIO4
3D-Druck
Demo — Live Vorführung
github.com/marioisnotavailable/ESP-RC-Car