## Slide 1
ESP-RC-CAR
Schulprojekt 4BHELS
Selbst entwickeltes Drift-Car — ESP32-S3 · BLDC Motor · Flutter App
Teil 1 — Hardware & App
Teil 2 — ESP Firmware & Mechanik
je ~7 Minuten

## Slide 2
TEIL 1 — ÜBERSICHT
Systemarchitektur
So funktioniert das ESP-RC-Car im Überblick
Flutter App
▸ Android / iOS / Windows
▸ Touch-Joystick
▸ UDP Auto-Discovery
▸ WebSocket Client
▸ GitHub Self-Update
WebSocket :80
UDP :49352
ESP32-S3 Firmware
▸ FreeRTOS — 4 Tasks
▸ WebSocket Server
▸ BLDC Motorsteuerung
▸ WiFi + UDP Discovery
▸ GitHub FOTA
DRV8323S
Gate Driver
Mini1410
BLDC Motor
2S LiPo
Batterie
PCB
Custom Board

## Slide 3
TEIL 1 — HARDWARE
Hardware-Komponenten
Alle Kernbauteile des ESP-RC-Cars
ESP32-S3-WROOM
Dual-Core LX7 · 240 MHz · 16 MB Flash · OPI-PSRAM · Wi-Fi
Hauptmikrocontroller
FreeRTOS + ESP-IDF 6.0
USB-Serial / OTA Upload
DRV8323SRTAR
Texas Instruments · VQFN-40 · Gate Driver IC
Steuert 3-Phasen-Halbbrücke
SPI-Konfiguration
nFAULT-Schutz + OCP
Mini1410 2500 kV
BLDC Brushless Motor
6-Step Trapez-Kommutierung
20 kHz PWM
Sensorlos / Open-Loop
2S LiPo
Hauptenergiespeicher
7.4 V nominal
ADC Spannungsüberwachung
BMS + Ladeelektronik

## Slide 4
TEIL 1 — HARDWARE
PCB — Power-Subsystem
Altium Designer · Custom 2-Lagen Board
Stromversorgung
USB-C PD
Eingang
2S LiPo
Batterie
Charging IC
CC/CV Laden
BMS IC
Balancing + Schutz
Buck Converter
USB-C / Batt → 3.3 V
→ ESP32-S3 (3.3 V)
ICs auf dem Board
ESP32-S3-WROOM
Modul
MCU, WiFi, BLE
DRV8323SRTAR
VQFN-40
3Ph Gate Driver, SPI
Buck Converter
SOT-23
Eingang → 3.3 V
BMS IC
SSOP
2S Überwachung, Balancing
Charging IC
DFN
LiPo CC/CV Laden
N-FETs (6×)
DPAK
3Ph Halbbrücken-Schalter

## Slide 5
TEIL 1 — HARDWARE
DRV8323SRTAR — Gate Driver
Texas Instruments · 3-Phasen Halbbrücke für BLDC
Technische Daten
Gehäuse
VQFN-40
Eingangsspannung
6 – 60 V
Gate-Strom
bis 1 A Peak
Interface
SPI Mode 1
PWM-Modus
6× Individuell (INH/INL)
Schutz
OCP · VDS-Monitor · Thermisch
Strom-Shunt
3× CSA · 10× Gain · LS
Fault-Signal
nFAULT (aktiv LOW)
5 Konfigurations-Register
0x02
DRV_CTRL
6× PWM Mode, Gate-Fault aus
0x03
GATE_DRV_HS
Voller Gate-Strom High-Side
0x04
GATE_DRV_LS
Cycle-by-Cycle OCP Low-Side
0x05
OCP_CTRL
VDS-Schwelle 0.06 V, Latch
0x06
CSA_CTRL
10× Gain, alle 3 Phasen aktiv
SPI Frame: [R/W | Addr 3bit | Data 11bit] — 16 bit, Mode 1, CS Hardware

## Slide 6
TEIL 1 — APP
Flutter App
Cross-Platform Controller-App in Dart
Android
iOS
Windows
Web / macOS
Architektur
ConnectionService
WebSocket + UDP-Discovery, Batterie
ControllerService
Joystick / Gamepad → Befehle
UpdateService
GitHub Self-Update (Android)
UI & Features
◉ Dual Touch-Joystick — Landscape-Modus, Edge-sticky
◉ Dark Theme — Schwarzer Hintergrund
◉ Developer Panel — URL, Debug-Infos
◉ Batterie-Anzeige — Live via WebSocket
◉ Xbox/PS Gamepad — Native C++ (Windows)
◉ Automatischer Reconnect — ConnectionService

## Slide 7
TEIL 1 — APP
Kommunikationsprotokoll
App ↔ ESP32 — UDP Discovery + WebSocket
1 — UDP Auto-Discovery (Port 49352)
App broadcast → "ESP_RC_DISCOVER" → ESP32 antwortet: "ESP_RC_HERE [IP]"
2 — WebSocket ws://[IP]:80/ws
App → ESP32 (50 Hz)
{
"throttle": -1000 … +1000,
"steer": -1000 … +1000
}
ESP32 → App (jede Sekunde)
{
"batt": 0 … 100 // Prozent
}
⚡ Failsafe: 500 ms ohne Kommando → ESP32 sendet Nullbefehl (Motor-Stopp)

## Slide 8
TEIL 2
ESP Firmware
& Mechanik
FreeRTOS · 6-Step BLDC · WiFi/WebSocket · 3D-Druck Chassis
ESP-IDF 6.0 · PlatformIO · FreeRTOS 1000 Hz Tick

## Slide 9
TEIL 2 — FIRMWARE
FreeRTOS Task-Architektur
4 Tasks — klar getrennte Verantwortlichkeiten
motor_task
Prio 10 · Stack 4 KB
▸ 6-Step BLDC Kommutierung
▸ DRV8323S SPI Init
▸ Fault-Handling
▸ Safe-Mode Suspend
comms_task
Prio 7 · Stack 8 KB
▸ WiFi esp_wifi
▸ WebSocket Server Port 80
▸ UDP Discovery Task
▸ cmd_queue befüllen
system_task
Prio 5 · Stack 6 KB
▸ ADC Batterie-Monitor
▸ NVS Einstellungen
▸ Servo PWM
▸ Crash-Recovery
bg_task
Prio 2 · Stack 6 KB
▸ GitHub FOTA
▸ Serial Console
▸ OTA Rollback Guard
comms_task → xQueueOverwrite(cmd_queue) → motor_task · system_task → xQueueOverwrite(batt_queue) → comms_task

## Slide 10
TEIL 2 — MOTOR
6-Step Trapez-Kommutierung
Mini1410 2500 kV BLDC · 20 kHz LEDC · Soft-Start
Kommutierungstabelle
INH_A
INL_A
INH_B
INL_B
INH_C
INL_C
Phase
Step 0
PWM
LOW
LOW
PWM
—
—
A+ B−
Step 1
PWM
LOW
—
—
LOW
PWM
A+ C−
Step 2
—
—
PWM
LOW
LOW
PWM
B+ C−
Step 3
LOW
PWM
PWM
LOW
—
—
B+ A−
Step 4
LOW
PWM
—
—
PWM
LOW
C+ A−
Step 5
—
—
LOW
PWM
PWM
LOW
C+ B−
Soft-Start Ramp
Duty-Rampe: +5 pro Schritt
Period: 50 ms → 5 ms
Richtungswechsel → Reset
Fault Handling
nFAULT → all_phases_off()
500 ms Cooldown
Register neu schreiben
SAFE_MODE → vTaskSuspend()
LEDC Timer 0 · 10-bit (0 … 1023) · 6 Kanäle CH0–CH5 · Alle 6 Pins per ESP-IDF LEDC-API

## Slide 11
TEIL 2 — FIRMWARE
Netzwerk & Kommunikation
WiFi · WebSocket · UDP Discovery · Failsafe
WiFi Verbindung
▸ esp_wifi + esp_netif
▸ SSID/Passwort in NVS
▸ WIFI_CONNECTED_BIT Event
▸ 30 s Timeout → läuft weiter
▸ Automatischer Reconnect
WebSocket Server
▸ esp_http_server Port 80
▸ Route: /ws
▸ Empfang: throttle / steer
▸ Senden: batt % (1 s)
▸ Failsafe: 500 ms Timeout
UDP Discovery
▸ Port 49352 (lwip sockets)
▸ "ESP_RC_DISCOVER" → Broadcast
▸ "ESP_RC_HERE [IP]" → Antwort
▸ Sub-Task Prio 4
▸ Keine manuelle IP nötig
NVS: ssid0 / pass0 · AP-Fallback: ws://192.168.4.1:80 · DeviceSettings: failsafe_ms, ota_interval, batt_warn_v …

## Slide 12
TEIL 2 — FIRMWARE
Firmware FOTA
Automatisches Update über GitHub Releases
Automatisches GitHub-Update (bg_task)
bg_task wartet auf WIFI_CONNECTED_BIT
Alle 5 Minuten: do_fota() aufrufen
esp_https_ota lädt .bin von GitHub
Neuen Partition-Slot beschreiben
rc_recovery_mark_stable() + esp_restart()
Fehler → loggen + weiter (kein Absturz)
OTA Upload (PlatformIO)
Manuell via PlatformIO Upload-Ziel: "esp-rc-car.local" Passwort-gesichert
OTA Rollback
Neue Firmware bootet esp_ota_mark_app_valid() Kein Aufruf → Auto-Rollback Safe Mode heilbar per FOTA

## Slide 13
TEIL 2 — MECHANIK
Chassis & Mechanik
3D-Druck + Servolenkung
3D-Druck
Modell
Chassi V8.stl
Verbinder
verbindung v1.stl
Software
Blender
Material
PLA
Iterationen
V1 → V8
Servo: 50 Hz LEDC · 1000–2000 µs · IIR-Filter · steer-Invert & -Gain
[ FOTO / RENDER ]
Chassi V8
Chassi V8.stl
[ FOTO / RENDER ] verbindung v1.stl

## Slide 14
Zusammenfassung
ESP-RC-Car
Hardware
ESP32-S3
DRV8323S
2S LiPo · PCB
App
Flutter
Android/iOS/Win
WebSocket
Firmware
FreeRTOS
ESP-IDF 6.0
6-Step BLDC
Mechanik
Chassi V8
3D-Druck PLA
Servo PWM
Demo — Live Vorführung
github.com/marioisnotavailable/ESP-RC-Car