## Slide 1
[ FOTO AUTO ]
ESP-RC-CAR
Schulprojekt · 4BHELS
Selbst entwickeltes Drift-Car
Teil 1 — Hardware & App
Teil 2 — ESP Firmware & Mechanik
je ~7 Minuten

## Slide 2
TEIL 1 — ÜBERBLICK
Was haben wir gebaut?
Drei Komponenten — ein System
Flutter App
Android · iOS
Windows · Web
▸ Touch-Joystick
▸ UDP Discovery
▸ WebSocket Client
▸ GitHub Self-Update
WebSocket
ws://[IP]:80
UDP :49352
ESP32-S3
FreeRTOS
ESP-IDF 6.0
▸ WebSocket Server
▸ BLDC Motor
▸ WiFi + Discovery
▸ GitHub FOTA
DRV8323S
Gate Driver
Mini1410
BLDC Motor
2S LiPo
Batterie
S0009M
Servo

## Slide 3
TEIL 1 — HARDWARE
Hardware-Komponenten
Die wichtigsten Bauteile
ESP32-S3-WROOM
Dual-Core LX7 · 240 MHz · 16 MB Flash · OPI-PSRAM · Wi-Fi
▸ Hauptmikrocontroller
▸ FreeRTOS + ESP-IDF 6.0
▸ USB-Serial & OTA Upload
DRV8323SRTAR
Texas Instruments · VQFN-40 · Gate Driver
▸ 3-Phasen Halbbrücke
▸ SPI-Konfiguration (5 Register)
▸ OCP + nFAULT Schutz
Mini1410 · 2500 kV
Brushless Gleichstrommotor
▸ 6-Step Trapez-Kommutierung
▸ 20 kHz PWM · Sensorlos
▸ Open-Loop Soft-Start
2S LiPo · 7.4 V
Hauptenergiespeicher
▸ ADC Spannungsüberwachung
▸ BMS + Balancing + Schutz
▸ USB-C PD Ladeeingang

## Slide 4
TEIL 1 — HARDWARE
PCB — Stromversorgung
Altium Designer · Custom 2-Lagen Board
USB-C PD
12 V Eingang
2S LiPo
7.4 V Batterie
Lade IC
12 V → CC/CV
BMS IC
Balancing + Schutz
MUX
Quellenauswahl
Buck Converter
→ 3.3 V
ESP32-S3
3.3 V
DRV8323 + FETs
Motorpfad
Batteriespannung
direkt
ICs auf dem Board
ESP32-S3-WROOM
Modul
MCU + WiFi
DRV8323SRTAR
VQFN-40
Gate Driver · SPI
Buck Converter
SOT-23
Vin → 3.3 V (ESP32)
BMS IC
SSOP
2S Balancing + Schutz
Lade IC
DFN
USB-C 12 V → LiPo
N-FETs ×6
DPAK
3Ph Halbbrücken-Schalter

## Slide 5
TEIL 1 — APP
Flutter App
Cross-Platform Controller — Android · iOS · Windows · Web
Android
iOS
Windows
Web
Steuerung
Touch-Joystick
Linker Stick = Gas, rechter = Lenkung
Physisches Gamepad
Android (Kotlin), iOS (Swift), Windows
Gamepad-Mapping
R2/RT = Gas · L2/LT = Rückwärts
Features
Dark Theme
Fokus auf Fahren
Auto-Discovery
UDP Broadcast + TCP Scan
Resilient Connect
Automatischer Reconnect
GitHub Self-Update
In-App APK Install
[ SCREENSHOT DER APP HIER EINFÜGEN ]

## Slide 6
TEIL 1 — APP
Kommunikationsprotokoll
Wie App und ESP32 miteinander reden
1 — Auto-Discovery
UDP Broadcast
App sendet Broadcast → ESP32 antwortet mit IP
TCP Subnet-Scan
Fallback: scannt ganzes Subnetz auf WS-Port
AP-Mode Fallback
ws://192.168.4.1:80 wenn beides fehlschlägt
2 — WebSocket ws://[IP]:80/ws
App → ESP32 (50 Hz)
{ "throttle": -1000…+1000,
"steer": -1000…+1000 }
ESP32 → App (jede Sekunde)
{ "batt": 0…100 } // Prozent
Failsafe: 500 ms ohne Paket → Nullbefehl

## Slide 7
TEIL 2
ESP Firmware
& Mechanik
FreeRTOS · 6-Step BLDC · WiFi/WebSocket · 3D-Druck
ESP-IDF 6.0 · PlatformIO · FreeRTOS 1000 Hz

## Slide 8
TEIL 2 — FIRMWARE
FreeRTOS — 4 Tasks
Jede Aufgabe in einem eigenen Task · ESP-IDF 6.0
motor_task
Prio 10 · 4 KB
▸ 6-Step BLDC Kommutierung
▸ DRV8323S Fault-Handling
▸ Safe-Mode → vTaskSuspend
comms_task
Prio 7 · 8 KB
▸ WiFi esp_wifi
▸ WebSocket Server Port 80
▸ UDP Discovery Sub-Task
system_task
Prio 5 · 6 KB
▸ ADC Batterie-Monitor
▸ NVS Einstellungen
▸ Crash-Recovery Check
bg_task
Prio 2 · 6 KB
▸ GitHub FOTA
▸ Serial Console
▸ OTA Rollback Guard
comms_task → cmd_queue → motor_task system_task → batt_queue → comms_task

## Slide 9
TEIL 2 — MOTOR
6-Step Trapez-Kommutierung
Mini1410 · 2500 kV BLDC · 20 kHz PWM · Soft-Start
Kommutierungsschritte
INH_A
INL_A
INH_B
INL_B
INH_C
INL_C
Phase
Step 0
PWM
LOW
LOW
PWM
—
—
A+ B−
Step 1
PWM
LOW
—
—
LOW
PWM
A+ C−
Step 2
—
—
PWM
LOW
LOW
PWM
B+ C−
Step 3
LOW
PWM
PWM
LOW
—
—
B+ A−
Step 4
LOW
PWM
—
—
PWM
LOW
C+ A−
Step 5
—
—
LOW
PWM
PWM
LOW
C+ B−
Soft-Start
▸ Duty-Rampe: +5 pro Schritt
▸ Periodenzeit: 50 ms → 5 ms
▸ Richtungswechsel → Reset
Fault Handling
▸ nFAULT → all_phases_off()
▸ 500 ms Cooldown
▸ Alle 5 Register neu schreiben
▸ SAFE_MODE → Task suspendiert
LEDC Timer · 10-bit (0…1023) · 6 Kanäle · Alle Pins über ESP-IDF LEDC-API

## Slide 10
TEIL 2 — FIRMWARE
Netzwerk & OTA-Updates
WiFi · WebSocket · GitHub FOTA · OTA Upload
Netzwerk
WiFi
SSID/Passwort in NVS · Auto-Reconnect
WebSocket
esp_http_server Port 80 · Route /ws
UDP Discovery
Port 49352 · eigener Sub-Task
Failsafe
500 ms Timeout → Motor-Stopp
AP-Mode Fallback
192.168.4.1 wenn kein WiFi
GitHub FOTA (automatisch)
▸ bg_task prüft GitHub Releases alle 5 min
▸ esp_https_ota → neuen Partition-Slot
▸ Neustart · Rollback bei Fehler
PlatformIO OTA Upload (manuell)
▸ Upload-Ziel: esp-rc-car.local
▸ Passwort-gesichert
▸ Umgebung: espidf_ota in platformio.ini
NVS: SSID/Passwort · OTA-Intervall · Batterie-Warnschwellen · Servo-Gain · Failsafe-Zeit …

## Slide 11
TEIL 2 — MECHANIK
Chassis & Mechanik
3D-Druck · Blender · S0009M 9g Servo
3D-Druck
Hauptkörper
Chassi V8.stl
Verbinder
verbindung v1.stl
Software
Blender
Material
PLA
Versionen
V1 → V8 (8 Iterationen)
Servo: S0009M 9g · 50 Hz LEDC · 1000–2000 µs · IIR-Lenkfilter · Gain einstellbar
[ FOTO / RENDER ]
Chassi V8
[ FOTO / RENDER ] verbindung v1

## Slide 12
Was haben wir gelernt?
ESP-RC-Car
Hardware
ESP32-S3
DRV8323SRTAR
2S LiPo · PCB
App
Flutter
Android/iOS/Win
WebSocket
Firmware
FreeRTOS
ESP-IDF 6.0
6-Step BLDC
Mechanik
Chassi V8
Blender · PLA
Servo S0009M
Demo — Live Vorführung
github.com/marioisnotavailable/ESP-RC-Car