## Slide 1
[ FOTO DES AUTOS ]
ESP-RC-CAR
Schulprojekt · 4BHELS
Selbst entwickeltes Drift-Car
gesteuert via Flutter-App über WiFi
Teil 1 — Hardware & App
Teil 2 — Firmware & Mechanik
je ~7 Minuten

## Slide 2
TEIL 1 — ÜBERBLICK
Systemarchitektur
Vier Schichten — von der App bis zum Motor
Flutter App
Android · iOS · Windows · Web · Touch-Joystick · Gamepad
WiFi · WebSocket ws://[IP]:80 · UDP Discovery :49352
ESP32-S3 — FreeRTOS / ESP-IDF 6.0
motor_task
comms_task
system_task
bg_task
PWM
Servo-PWM
DRV8323S Gate Driver
3-Phasen Halbbrücke
Mini1410 BLDC Motor 2500 kV
S0009M Lenkservo 9g
50 Hz · 1000–2000 µs
Energie: USB-C PD 12V → Lade IC → 2S LiPo → MUX → Buck → 3.3V (ESP32) · LiPo direkt → DRV8323 + FETs (Motorpfad)

## Slide 3
TEIL 1 — HARDWARE
PCB — Stromversorgung
Altium Designer · Custom 2-Lagen Board
USB-C PD
12 V
2S LiPo
7.4 V
Lade IC
12V → CC/CV
lädt
BMS IC
Balancing
MUX
Quellenauswahl
Buck
Conv. → 3.3V
ESP32-S3
3.3 V
DRV8323S
+ MOSFETs
Batteriespannung direkt
ICs
ESP32-S3
DRV8323S
Buck Conv.
BMS IC
Lade IC
N-FETs ×6

## Slide 4
TEIL 1 — APP
Flutter App
Cross-Platform Controller — Android · iOS · Windows · Web
Android
iOS
Windows
Web
[ APP SCREENSHOT ]
Steuerung
▸ Linker Joystick → Gas / Bremse
▸ Rechter Joystick → Lenkung
▸ Gamepad R2/RT = Gas · L2/LT = Rückwärts
Features
▸ Auto-Discovery (UDP · TCP-Scan · AP-Fallback)
▸ Automatischer Reconnect
▸ GitHub Self-Update (Android In-App)
▸ Dark Theme · Developer Panel

## Slide 5
TEIL 1 — APP
Kommunikation: App ↔ ESP32
Verbindungsaufbau · Protokoll · Failsafe
Schritt 1 — Auto-Discovery
UDP Broadcast
App sendet → ESP32 antwortet mit IP
TCP Subnet-Scan
Fallback: scannt Subnetz auf WS-Port
AP-Mode
192.168.4.1 (ESP32 als Access Point)
Schritt 2 — WebSocket ws://[IP]:80/ws
App → ESP32 (50 Hz Steuerbefehl)
{
"throttle": -1000 … +1000,
"steer": -1000 … +1000
}
ESP32 → App (1 × pro Sekunde)
{ "batt": 0 … 100 } // Batterie %
Failsafe: 500 ms kein Paket → Nullbefehl

## Slide 6
TEIL 2
ESP Firmware
& Mechanik
FreeRTOS · 6-Step BLDC · WiFi · 3D-Druck
ESP-IDF 6.0 · PlatformIO · FreeRTOS 1000 Hz

## Slide 7
TEIL 2 — FIRMWARE
FreeRTOS — 4 Tasks
Jeder Task hat eine klare Verantwortung · ESP-IDF 6.0
motor_task
Prio 10 · 4 KB
▸ 6-Step BLDC Kommutierung
▸ DRV8323S SPI + Fault
▸ Safe-Mode → Suspend
comms_task
Prio 7 · 8 KB
▸ WiFi esp_wifi
▸ WebSocket Port 80
▸ UDP Discovery
system_task
Prio 5 · 6 KB
▸ ADC Batterie-Monitor
▸ NVS Einstellungen
▸ Crash-Recovery
bg_task
Prio 2 · 6 KB
▸ GitHub FOTA
▸ Serial Console
▸ OTA Rollback Guard
comms_task → cmd_queue → motor_task system_task → batt_queue → comms_task → WebSocket broadcast

## Slide 8
TEIL 2 — MOTOR
Motor & Gate Driver
DRV8323SRTAR · 6-Step Trapez · 20 kHz PWM · Soft-Start
DRV8323SRTAR
Gehäuse
VQFN-40
Spannung
6 – 60 V
Interface
SPI · 5 Register
Schutz
OCP · VDS · Temp
CSA Gain
10× · LS-Shunt
nFAULT
aktiv LOW
6-Step Kommutierung
INH_A
INL_A
INH_B
INL_B
INH_C
INL_C
Ø
0
PWM
L
L
PWM
—
—
A+B−
1
PWM
L
—
—
L
PWM
A+C−
2
—
—
PWM
L
L
PWM
B+C−
3
L
PWM
PWM
L
—
—
B+A−
4
L
PWM
—
—
PWM
L
C+A−
5
—
—
L
PWM
PWM
L
C+B−
Soft-Start
▸ Duty-Rampe
▸ 50 ms → 5 ms
▸ Reset bei Richtung
Fault
▸ nFAULT → off
▸ 500 ms Pause
▸ Register reset
▸ SAFE_MODE
Motorphasen-Zustände:
PWM
High-Side aktiv (moduliert)
L
Low-Side aktiv (LOW)
—
Float (keine Ansteuerung)

## Slide 9
TEIL 2 — FIRMWARE
Netzwerk & OTA-Updates
WiFi · WebSocket · GitHub FOTA · PlatformIO OTA Upload
Netzwerk
WiFi
SSID/Passwort in NVS · Auto-Reconnect
WebSocket
esp_http_server Port 80 · Route /ws
UDP Discovery
Port 49352 · eigener Sub-Task Prio 4
AP-Mode
Fallback wenn kein Netzwerk
Failsafe
500 ms kein Paket → Motor-Stopp
GitHub FOTA — automatisch
▸ bg_task prüft GitHub Releases (alle 5 min)
▸ esp_https_ota → neuen Partition-Slot flashen
▸ Neustart · Auto-Rollback bei Fehler
OTA Upload — manuell (PlatformIO)
▸ Upload-Ziel: esp-rc-car.local
▸ Passwort-gesichert
▸ Umgebung: espidf_ota (platformio.ini)
NVS: SSID/Passwort · OTA-Intervall · Batterie-Schwellen · Servo-Gain · Failsafe-Zeit · max_throttle_pct …

## Slide 10
TEIL 2 — MECHANIK
Chassis & Mechanik
3D-Druck · Blender · PLA · S0009M Lenkservo
3D-Druck
Hauptkörper
Chassi V8.stl
Verbinder
verbindung v1.stl
Software
Blender
Material
PLA
Iterationen
V1 → V8
Lenkservo
Modell
S0009M 9g Micro Servo
Signal
50 Hz · 1000–2000 µs
Filter
IIR · Gain einstellbar
[ FOTO / RENDER ]
Chassi V8
[ FOTO / RENDER ] verbindung v1.stl

## Slide 11
ESP-RC-Car
Schulprojekt 4BHELS — Zusammenfassung
Hardware
ESP32-S3 · DRV8323
2S LiPo · PCB
App
Flutter
Android/iOS/Win/Web
Firmware
FreeRTOS · ESP-IDF 6.0
6-Step BLDC
Mechanik
Chassi V8 · Blender
Servo S0009M
Demo — Live Vorführung
github.com/marioisnotavailable/ESP-RC-Car